## Slide 1
IMT-342 | PROYECTO FINAL
ABB IRB 120
en ROS 2
Hito 1 corregido: seis juntas, conversion DH a URDF y validacion numerica
6
juntas revolutas
6 marcos moviles
0 juntas fijas
12 pruebas aprobadas
error max. 1.12e-16 m
Modelo cinematico defendible | Version para examen
Notes: Fuente: implementacion local del paquete irb120_hito1 y resultados de sus pruebas automatizadas.

## Slide 2
MODELO CORREGIDO
Que se corrigio y que entrega el Hito 1
IMT-342 | Hito 1 | ABB IRB 120
02
Arbol minimo
base_link como raiz y seis transformaciones variables. No existen theta_frame, dh_frame ni joints fijos.
Cinematica demostrada
La tabla DH clasica y la cadena URDF producen la misma posicion y orientacion para las configuraciones probadas.
Sin fisica inventada
Se eliminaron inertial y collision porque aun no existe CAD validado ni simulacion dinamica en el alcance.
Demostracion sencilla
RViz muestra el brazo y una interfaz ofrece una barra por cada una de las seis juntas.
CAD pendiente: no bloquea la evaluacion cinematica del Hito 1.
Notes: Alcance basado en la Guia PFI y el worksheet de validacion entregados por el estudiante.

## Slide 3
ARQUITECTURA
Como fluye la informacion en ROS 2
IMT-342 | Hito 1 | ABB IRB 120
03
6 deslizadores
q1 ... q6
joint_state_source
/joint_states
robot_state_publisher
URDF + q
TF
transformaciones
RViz
RobotModel
fk_validator
compara DH vs URDF
El validador observa la misma cadena que ve RViz y publica APROBADO mientras el brazo se mueve.
Notes: Arquitectura derivada de launch/display.launch.py y de los nodos del paquete irb120_hito1.

## Slide 4
ORGANIZACION
Paquete modular y archivos que quedaron
IMT-342 | Hito 1 | ABB IRB 120
04
irb120_hito1/
urdf/
irb120.macro.xacro
irb120.urdf.xacro
irb120.urdf
launch/
display.launch.py
config/
irb120.rviz
irb120_hito1/
kinematics/
slider_gui.py
joint_state_source.py
fk_validator.py
verify_model.py
test/
Eliminado
gripper.macro.xacro y la junta de pinza
Eliminado
theta_*_frame, dh_*_frame y joints fijos
Separacion clara
URDF describe la cadena; kinematics calcula; los nodos ROS publican y validan; test comprueba la estructura.
Notes: Fuente: estructura actual del repositorio, carpeta ros2_ws/src/irb120_hito1.

## Slide 5
MODELO MATEMATICO
Tabla Denavit-Hartenberg clasica
IMT-342 | Hito 1 | ABB IRB 120
05
A_i = Rz(theta_i) Tz(d_i) Tx(a_i) Rx(alpha_i)
i | theta_i | d_i [m] | a_i [m] | alpha_i
1 | q1 | 0.290 | 0 | -pi/2
2 | q2 - pi/2 | 0 | 0.270 | 0
3 | q3 | 0 | 0.070 | -pi/2
4 | q4 | 0.302 | 0 | +pi/2
5 | q5 | 0 | 0 | -pi/2
6 | q6 + pi | 0.072 | 0 | 0
Unidades: metros y radianes. Cada q_i es el angulo variable de una junta.
Notes: Fuente: tabla DH usada por kinematics/dh.py y documentada en docs/hito1/modelo_cinematico.md.

## Slide 6
CONVERSION CLAVE
DH no se copia fila por fila en origin
En DH clasico
A_i(q_i) = Rz(q_i) B_i
En URDF
T_i(q_i) = O_i Rz(q_i)
Mover B_i al
origin siguiente
B_i = Tz(d_i) Tx(a_i) Rx(alpha_i)
Resultado: la misma matriz T_0_6 con solo seis joints
Los offsets -pi/2 y +pi se combinan en los RPY de los origin. La igualdad se verifica numericamente.
06
Notes: Derivacion completa: docs/hito1/modelo_cinematico.md. La equivalencia se comprueba contra la cadena URDF real.

## Slide 7
DH A URDF
Coordenadas joint/origin usadas por ROS
IMT-342 | Hito 1 | ABB IRB 120
07
Junta | origin xyz [m] | origin rpy [rad] | axis
joint_1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 1
joint_2 | 0 0 0.290 | -pi/2 -pi/2 0 | 0 0 1
joint_3 | 0.270 0 0 | 0 0 0 | 0 0 1
joint_4 | 0.070 0 0 | -pi/2 0 0 | 0 0 1
joint_5 | 0 0 0.302 | +pi/2 0 0 | 0 0 1
joint_6 | 0 0.072 0 | +pi/2 0 pi | 0 0 1
Por que axis = 0 0 1 en todas
DH define cada giro alrededor del eje z local; los RPY orientan ese z local en el espacio.
joint_6: Tz(0.072) y Rz(q6) conmutan
Notes: Fuente: origins definidos en urdf/irb120.macro.xacro y validados en test/test_kinematics.py.

## Slide 8
TF / URDF
Arbol jerarquico: seis marcos moviles
IMT-342 | Hito 1 | ABB IRB 120
08
base_link
joint_1
link_1
joint_2
link_2
joint_3
link_3
joint_4
link_4
joint_5
link_5
joint_6
tool0
7 links totales
6 joints revolute
0 joints fixed
base_link no es una septima articulacion: es la raiz fija que ROS necesita.
Notes: Estructura comprobada con check_urdf y con test_model_has_exact_six_joint_serial_tree.

## Slide 9
URDF
Tres conceptos que no deben confundirse
IMT-342 | Hito 1 | ABB IRB 120
09
joint/origin
Define la transformacion cinematica padre-hijo. Sus xyz y rpy si afectan la posicion y orientacion de los marcos TF.
visual/origin
Mueve solamente el cilindro, la caja o la esfera para centrar el dibujo. No crea marcos TF ni cambia la cinematica.
inertial/origin
Ubicaria el centro de masa para dinamica. Fue eliminado porque no existe una simulacion fisica ni datos CAD validados.
En la version final: 0 <inertial> y 0 <collision>
Notes: La geometria visual provisional no altera los frames. La fisica queda fuera del alcance de este Hito 1.

## Slide 10
VALIDACION
Como calculamos el error DH frente a URDF
IMT-342 | Hito 1 | ABB IRB 120
10
Camino 1
T_DH(q): producto de las seis matrices Denavit-Hartenberg.
Camino 2
T_URDF(q): origins del XML seguidos por Rz(q_i).
comparar
Error de posicion
e_p = || p_DH - p_URDF ||_2
Error de orientacion
R_rel = R_DH^T R_URDF
e_R = angulo(R_rel)
Tolerancia
1e-6 m
Maximo medido
1.12e-16 m
Conclusion
APROBADO
Notes: Formula implementada en kinematics/urdf_chain.py y mostrada por verify_model.py. El valor observado es error de redondeo numerico.

## Slide 11
DOS PRUEBAS JUSTIFICADAS
Prueba A: postura de trabajo
IMT-342 | Hito 1 | ABB IRB 120
11
q = [30, -20, 15, 40, -35, 60] grados
Por que se eligio
• Las seis juntas son distintas de cero.
• Evita la simetria de la postura cero.
• Ejercita signos y offsets.
• Representa aproximacion elevada de trabajo.
Resultado
p = [0.237055, 0.106212, 0.676427] m
Distancia radial = 0.259762 m
e_p = 1.118863e-16 m
e_R = 4.209341e-16 rad
Esta pose comprueba una configuracion general, no una coincidencia accidental en q = 0.
Notes: Resultados generados por ros2 run irb120_hito1 verify_model.

## Slide 12
DOS PRUEBAS JUSTIFICADAS
Prueba B: postura plegada critica
IMT-342 | Hito 1 | ABB IRB 120
12
q = [90, -60, 60, 90, 60, 180] grados
Por que se eligio
• Pliega la cadena cerca del eje de la base.
• Es sensible a signos y offsets.
• Explora una region de riesgo geometrico.
• Todas las juntas participan.
Resultado
p = [-0.062354, 0.104173, 0.495000] m
Distancia radial = 0.121409 m
e_p = 1.022163e-16 m
e_R = 1.605583e-16 rad
No afirmamos colision certificada: sin geometria collision validada, esta es una prueba cinematica en una region critica.
Notes: RViz no detecta colisiones. Para una prueba formal se necesitan mallas collision y MoveIt 2 o un simulador apropiado.

## Slide 13
RESULTADOS
Evidencia verificable del Hito 1
IMT-342 | Hito 1 | ABB IRB 120
13
Comprobacion | Resultado
Juntas revolutas | 6
Juntas fijas | 0
Links totales | 7 (incluye base_link)
inertial / collision | 0 / 0
Pruebas automatizadas | 12 aprobadas
Error maximo | 1.118863e-16 m
Tolerancia | 1.0e-6 m
Comandos para mostrar
ros2 run irb120_hito1 verify_model
colcon test --packages-select irb120_hito1
colcon test-result --verbose
check_urdf /tmp/irb120.urdf
Esperado: APROBADO | 12 tests | arbol serial de 6 joints
Notes: Resultados obtenidos localmente con colcon test y ros2 run irb120_hito1 verify_model.

## Slide 14
DEMOSTRACION EN VIVO
Seis pasos para cerrar la defensa
1
Cargar
source ROS y workspace
2
Validar
verify_model
3
Probar
12 tests
4
Abrir
RViz + sliders
5
Mover
joint_1 a joint_6
6
Explicar
DH, error y poses
Hito 1 completado
Pendiente futuro: CAD por eslabon, colisiones, dinamica y control
Notes: Antes de empezar, cerrar cualquier launch antiguo con Ctrl+C para no visualizar el modelo anterior.